## Slide 1: DNA extraction

## Slide 2: استخراجDNA چیست؟
استخراج DNA به مجموعه ای از روش‌های آزمایشگاهی گفته می‌شود که طی آن، مولکول‌های DNA از هسته سلول‌ها خارج شده و از سایر اجزای سلول (مانند پروتئین‌ها، چربی‌ها و کربوهیدرات‌ها) جدا می‌شوند.
هدف نهایی، به دست آوردن DNA خالص و دست نخورده برای انجام آزمایش‌های بعدی است.

## Slide 3
چرا استخراج DNA ضروری است؟

## Slide 4
لزوم استخراج DNA در چند حوزه حیاتی خلاصه می‌شود:
1.تشخیص بیماری‌های ژنتیکی
2.پزشکی قانونی (فارنزیک)
3.تعیین هویت و نسب‌شناسی
4.مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
5.آزمایش‌های تشخیصی میکروبی و ویروسی
6.پژوهش‌های علمی پایه

## Slide 5
تشخیص بیماری‌های ژنتیکی: برای تشخیص جهش‌های مرتبط با بیماری‌هایی مثل سرطان، تالاسمی، فیبروز کیستیک یا بیماری‌های نورولوژیک، باید DNA فرد استخراج و سپس توالی‌یابی یا تعیین ژنوتیپ شود.
پزشکی قانونی (فارنزیک): در صحنه جرم، از نمونه‌های بسیار کوچک (خون، مو، بزاق، اسپرم) DNA استخراج می‌شود تا اثرانگشت ژنتیکی مجرمان یا قربانیان تعیین گردد.

## Slide 6
تعیین هویت و نسب‌شناسی: آزمایش‌های تشخیص پدر و مادر، شناسایی اجساد بلاتکلیف و مطالعات مهاجرت جمعیت‌های انسانی همگی نیازمند DNA استخراج‌شده هستند.
مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی: برای دستکاری ژن‌ها (مثل تولید انسولین انسانی توسط باکتری)، تولید محصولات تراریخته، ژن‌درمانی و ویرایش ژنوم با فناوری CRISPR، ابتدا باید DNA هدف استخراج و خالص‌سازی شود.

## Slide 7
آزمایش‌های تشخیصی میکروبی و ویروسی:
برای تشخیص عفونت‌هایی مثل کووید-۱۹ (با روش PCR)، هپاتیت B، اچ آی وی یا سل، باید DNA (یا RNA) پاتوژن از نمونه بیمار استخراج گردد.
پژوهش‌های علمی پایه: در تحقیقات ژنتیک مولکولی، زیست‌شناسی سلولی و تکامل، هر آزمایشی که نیاز به تکثیر (PCR)، توالی‌یابی، برش با آنزیم‌های محدودگر یا کلونینگ داشته باشد، بدون DNA استخراج‌شده غیرممکن است.

## Slide 9: مراحل اصلی استخراج DNA :
فرآیند استخراج معمولاً شامل ۴ مرحله کلیدی است:
1.شکستن دیواره و غشای سلول (لیز سلولی)
2.حذف پروتئین‌ها و سایر آلودگی‌ها
3. جداسازی DNA از محلول (رسوب دادن DNA)
4.شستشو و حل کردن DNA

## Slide 10
شکستن دیواره و غشای سلول (لیز سلولی):
سلول‌ها باید باز شوند تا DNA آزاد گردد. برای این کار از مواد شیمیایی (مثل سدیم دودسیل سولفات - SDS) یا روش‌های فیزیکی (مثل له کردن بافت، سانتریفیوژ و انجماد و ذوب) استفاده می‌شود.
حذف پروتئین‌ها و سایر آلودگی‌ها: بعد از شکستن سلول، DNA در کنار پروتئین‌ها و چربی‌ها قرار دارد. برای حذف پروتئین‌ها از آنزیم‌هایی به نام پروتئیناز استفاده می‌شود که پروتئین‌ها را هضم می‌کنند.

## Slide 11
جداسازی DNA از محلول):رسوب دادن DNA)
برای جدا کردن DNA از محلول، از الکل سرد (معمولاً اتانول یا ایزوپروپانول) و نمک (مثل سدیم کلرید) استفاده می‌شود. DNA در الکل نامحلول است و به صورت رشته‌های سفید یا لخته‌های ژلاتینی قابل مشاهده درمی‌آید.
شستشو و حل کردن DNA رسوب DNA با الکل شسته می‌شود تا نمک‌ها و آلودگی‌های باقی‌مانده حذف شوند. سپس DNA خالص در یک بافر مناسب (مثل آب یا بافر TE) حل می‌شود تا برای آزمایش‌های بعدی آماده گردد.

## Slide 12: روش‌های استخراج DNA
روش‌های مختلفی برای استخراج DNA وجود دارد و انتخاب هر کدام به نوع نمونه، حجم کار، بودجه، زمان مورد نیاز و خلوص مورد نظر بستگی دارد.
۴ دسته اصلی روش‌های استخراج DNA
. روش فنل-کلروفرم (روش کلاسیک یا شیمیایی)
. روش نمکی (Salting Out)
روش ستونی (Column-based)
روش بیس (Bead-based) یا ذرات مغناطیسی

## Slide 13: 1. روش فنل-کلروفرم (روش کلاسیک یا شیمیایی)
این روش قدیمی‌ترین و "طلايی استاندارد" (Gold Standard) از نظر خلوص DNA است، اما سمی و زمان‌بر می‌باشد.
مکانیسم : از ترکیب فنل و کلروفرم برای دناتوره کردن پروتئین‌ها و جدا کردن فاز آبی (حاوی DNA) از فاز آلی (حاوی پروتئین و چربی) استفاده می‌شود.
مزایا: خلوص بسیار بالا، هزینه کم مواد شیمیایی، مناسب برای نمونه‌های سخت (مثل بافت فیبروزی یا استخوان).
معایب : بسیار سمی و خطرناک (فنل و کلروفرم سرطان‌زا هستند)، زمان‌بر (چند مرحله)، احتمال باقی ماندن آلودگی شیمیایی، نیاز به هود مخصوص.

## Slide 14: . روش نمکی (Salting Out)
این روش ساده‌تر و ایمن‌تر از روش فنل-کلروفرم است و خلوص خوبی دارد.
مکانیسم : با افزودن نمک غلیظ (مثل سدیم کلرید 5 مولار) و سانتریفیوژ، پروتئین‌ها رسوب می‌کنند در حالی که DNA در محلول باقی می‌ماند. سپس با الکل، DNA رسوب داده می‌شود.
مزایا: غیرسمی، ارزان، خلوص مناسب برای اغلب کاربردها (مثل PCR).
معایب : زمان‌بری متوسط، احتمال باقی ماندن نمک که می‌تواند در واکنش‌های آنزیمی بعدی اختلال ایجاد کند.

## Slide 15: . روش ستونی (Column-based)
مکانیسم : نمونه از یک ستون پلاستیکی حاوی غشای سیلیکا یا رزین مخصوص عبور داده می‌شود. DNA به این غشا متصل می‌شود، سپس شستشو داده می‌شود و در نهایت با یک بافر یا آب، DNA از ستون جدا (الو) می‌گردد.
مزایا: سریع (۳۰-۶۰ دقیقه)، کیفیت و خلوص خوب، ایمن (بدون مواد سمی)، استاندارد و قابل اتوماسیون.
معایب: هزینه بالا (هر ستون یک بار مصرف است)، ظرفیت محدود جذب DNA (برای نمونه‌های با DNA کم مشکل دارد).

## Slide 16: روش بیس ( (Bead-based یا ذرات مغناطیسی
این روش پیشرفته‌ترین و مناسب‌ترین روش برای دستگاه‌های خودکار (ربات‌های استخراج) است.
مکانیسم: از ذرات ریز مغناطیسی که به DNA متصل می‌شوند استفاده می‌شود. با اعمال میدان مغناطیسی، ذرات همراه با DNA از محلول جدا می‌شوند، شسته می‌شوند و سپس DNA از ذرات آزاد می‌گردد.
مزایا: بسیار سریع و قابل اتوماسیون کامل، مناسب برای حجم بالای نمونه، نیاز به سانتریفیوژ ندارد، برای نمونه‌های با DNA کم عالی است.
معایب: تجهیزات اولیه گران (دستگاه مگنت یا ربات)، هزینه مصرفی متوسط تا بالا.

## Slide 17
ویژگی | فنل-کلروفرم | نمکی | ستونی | ذرات مغناطیسی
خلوص DNA | عالی | خوب | خوب تا عالی | خوب تا عالی
زمان | طولانی (2-3 ساعت) | متوسط (1-2 ساعت) | کوتاه (30-60 دقیقه) | بسیار کوتاه (20-40 دقیقه)
ایمنی | بسیار کم (سمی) | بالا | بالا | بالا
هزینه هر نمونه | کم | کم | متوسط تا بالا | متوسط
مناسب برای اتوماسیون | خیر | خیر | بله | عالی
کاربرد اصلی | تحقیق (نمونه‌های سخت) | آزمایشگاه‌های کوچک، آموزش | تشخیص طبی، بیشتر آزمایشگاه‌ها | ربات‌های خودکار، کرونا تست انبوه

## Slide 18: چه زمانی از کدام روش استفاده کنیم؟
برای آموزش در مدرسه یا منزل: روش نمکی (مثلاً با مایع ظرفشویی و الکل) – ایمن و ساده.
برای تشخیص بیماری در بیمارستان (چند نمونه): روش ستونی – کیفیت قابل اعتماد و سریع.
برای استخراج DNA از استخوان یا موی قدیمی: روش فنل-کلروفرم – بالاترین خلوص برای نمونه‌های تخریب شده.
برای آزمایشگاه مرجع با هزاران نمونه در روز (مثل تست کرونا): روش ذرات مغناطیسی با ربات – سرعت و اتوماسیون حرف اول را می‌زند.

## Slide 19: تفاوت استخراج DNA از خون و از بافت در چیست؟
تفاوت در مرحله اولیه (لیز سلولی)
. تفاوت در آنزیم و مواد شیمیایی مصرفی
تفاوت در حذف آلودگی‌ها(مهارکننده‌های PCR )
تفاوت در کمیت و کیفیت DNA

## Slide 20: تفاوت در مرحله اولیه (لیز سلولی)
سخت‌ترین مرحله در استخراج، شکستن دیواره و غشای سلول است.
خون: سلول‌های خون انسان (لکوسیت‌ها یا گلبول‌های سفید) در مایع هستند و دیواره سلولی سفت ندارند. بنابراین با اضافه کردن یک ماده شوینده ملایم (مثل SDS) و پروتئیناز K، به راحتی لیز می‌شوند.
بافت: بافت جامد (مثل کبد، عضله، پوست یا تومور) دارای ماتریکس خارج سلولی (کلاژن، الاستین) و اتصالات محکم بین سلولی است. بنابراین قبل از هر کاری باید بافت را هموژنایز (Homogenize) کرد (با دستگاه هموژنایزر، هاون، یا نیتروژن مایع) تا سلول‌ها از هم جدا شوند. در غیر این صورت، مواد شیمیایی به سلول‌های عمقی نفوذ نمی‌کنند.

## Slide 21: تفاوت در آنزیم و مواد شیمیایی مصرفی
خون: معمولاً فقط از پروتئیناز K برای هضم پروتئین‌های هسته و حذف هیستون‌ها استفاده می‌شود. همچنین برای حذف هموگلوبین (که پروتئین اصلی خون است) از بافرهای خاصی استفاده می‌شود.
بافت: علاوه بر پروتئیناز K (با غلظت بیشتر یا زمان انکوباسیون طولانی‌تر)، گاهی به کلاژناز (برای هضم کلاژن بافت همبند) یا لیزوزیم (برای دیواره سلولی گیاهی یا باکتریایی اگر بافت آلوده باشد) نیاز است.

## Slide 22: تفاوت در حذف آلودگی‌ها(مهارکننده‌های PCR)
ویژگی | خون | بافت (مخصوصاً گیاهی یا چربی)
آلاینده اصلی | گروه هِم در هموگلوبین | پلی‌فنول‌ها، پلی‌ساکاریدها، تانن، چربی
اثر آلاینده | هِم باعث مهار آنزیم پلیمراز در آزمایش PCR می‌شود (کاذب منفی). | پلی‌ساکاریدها باعث غلیظ شدن DNA و مهار PCR می‌شوند.
راه حل اختصاصی | استفاده از بافرهای حذف هموگلوبین یا استفاده از ستون‌های سیلیکا که هِم را عبور می‌دهند. | افزودن PVP (پلی‌وینیل‌پیرولیدون)، بتا-مرکاپتواتانول یا کربن فعال برای جذب پلی‌فنول‌ها.

## Slide 23: تفاوت در کمیت و کیفیت DNA
•خون: بازده DNA نسبتاً ثابت است. به طور متوسط از هر ۱ میلی‌لیتر خون کامل انسان، حدود ۲۰ تا ۵۰ میکروگرم DNA استخراج می‌شود (البته ۹۰٪ آن مربوط به گلبول‌های سفید است). DNA معمولاً کاملاً سالم و بلندHigh Molecular Weight) )است.
•بافت: بازده بسیار متغیر است. کبد و طحال (سلول‌های پر هسته) DNA زیادی می‌دهند، اما بافت چربی یا غضروف DNA بسیار کمی می‌دهند. خطر شکسته شدن DNA در حین هموژنایز کردن مکانیکی (نیروی برش) در بافت بیشتر از خون است.

## Slide 24: جدول خلاصه تفاوت‌ها در فرآیند آزمایشگاهی
مرحله | خون | بافت جامد
آماده سازی نمونه | آنتی‌کوآگوله (ضد لخته - مثلاً EDTA) + معمولاً حذف گلبول قرمز (لایز RBC) | خرد کردن فیزیکی (تیغ یا قیچی) + هموژنایز کردن (هاون یا دستگاه)
هموژنایز کردن | نیاز نیست (نمونه مایع است) | الزامی است (برای جدا کردن سلول‌ها از ماتریکس)
زمان لیز با پروتئیناز K | کوتاه (۳۰ دقیقه تا ۱ ساعت) | طولانی (۳ تا ۲۴ ساعت - مخصوصاً برای تاندون یا پوست)
حذکننده مخصوص | بافر حذف هموگلوبین | PVP یا فعال‌سطح برای حذف پلی‌فنول
خطر اصلی | آلودگی به هِم (قرمزی رنگ DNA نهایی) | آلودگی به کربوهیدرات (ژلاتینی شدن DNA)

## Slide 25: مثال عملی: کدام روش برای شما مناسب‌تر است؟
تشخیص بیماری عفونی در بیمار: خون راحت‌تر است، سریعتر لیز می‌شود و برای PCR معمولی کافی است.
تشخیص سرطان از نمونه تومور: بافت نیاز است، اما باید دقت کنید که بخش مرکزی تومور را انتخاب کنید (نه بخش نکروزه یا چربی اطراف).
کار روی نمونه های قدیمی یا فرمالین فیکس شده (FFPE): بافت خیلی سخت است، نیاز به پروتکل مخصوص (با حرارت بالا و زمان طولانی) دارد، در حالی که خون معمولاً جواب نمی‌دهد چون DNA خون در فرمالین تخریب می‌شود.

## Slide 26: خلاصه نهایی:
خون منبع آسان، سریع و تمیز برای DNA با کیفیت بالاست، اما آلودگی به هموگلوبین مشکل اصلی آن است.
بافت نیاز به خرد کردن فیزیکی و زمان انکوباسیون بیشتر دارد و با آلودگی‌های پیچیده‌تری مثل چربی و پلی‌فنول مواجه است، اما برای تومورها و عضلات اجتناب‌ناپذیر است.